## Slide 1
施設紹介【Osaka univ, Namba-lab】
人員体制
ミッション
施設概要
利用料金
現在のところ
利用料金の
設定なし
2017~2022：BINDs 一期
2022~ ：BINDs 二期
2017~2022
CRYOARM 200 prototype
2020
CRYOARM 300導入
2021
CRYOARM 300II, CRYOARM 200, JEM-1400, JIB-4700F（FIB-SEM）導入
生体分子構造解析支援
単粒子解析
クライオトモグラフィー
MicroED
構造解析技術の高度化
  高速化・高分解能化
  新規gridの開発
人材育成
  試料凍結から構造解析まで
Director：
測定支援：
解析支援：
装置維持：
高度化：
Grid開発：
試料調製：
負染色：
難波
宮田,牧野,藤田,木下
宮田,牧野,藤田
宮田,牧野,藤田,串間
牧野
牧野,藤田
木下,串間,山内
宮田,串間,山内
装置
電顕 | ARM300 | ARM300II | ARM200 | JEM-1011 | JEM-1400 Flash | FIB-SEM
加速電圧 | 300kV | 300kV | 200kV | 100kV | 120kV | ~30kV
電子銃 | Cold FEG | Cold FEG | Cold FEG | W | W | -
位相板 | ホールフリー | ホールフリー | ホールフリー | - | - | -
主に使用する カメラ | Gatan K3 | Gatan K3 TVIPS XF416 | Gatan K3 | TVIPS F415 TVIPS F114 | 高感度sCMOS | -
Energy Filter | Ω Filter | Ω Filter | Ω Filter | - | - | -
制御ソフト | Serial EM | Serial EM | Serial EM | - | - | -
設置場所 | 生命機能 | 生命機能 | 薬学 | 生命機能 | 生命・薬学 | 生命機能
内部:外部:企業（利用比） | 23:25:51 | 5:68:16 |  |  |  | 

## Slide 2
年間マシンタイム配分
1日 or 1週間の流れ
利用グループ数
 | アカデミア | 企業
2021年度 | 24グループ | ８社
2022年度 | 20グループ | ７社
稼働状況【 Osaka univ, Namba-lab 】
稼働日数 | アカデミア | 企業 | 内部
2020年度 73日 | 73% | 16% | 26%
2021年度 327日 | 45% | 25% | 19%
2022年度 208日 | 71% | 19% | 5%
その他
電顕名（ARM300, ARM300II）
午前 グリッド凍結（4–8枚以内）
グリッドの観察
スクリーニング開始
午後 スクリーニング
夕方頃 連続撮影開始, on-the-fly解析
翌日以降 データバックアップ並びに解析
=== === === === ===
予約日程は依頼内容により変化：1日〜3日
1日（screening + 本測定~6,000枚）
2日（screening + 本測定~20,000枚）
CRYOARM 300：
CRYOARM 300II：
JEM1011
JEM-1400 Flash：
FIB-SEM：
ほぼ単粒子解析
単粒子解析、
クライオトモグラフィー
MicroED、高度化
負染色による試料の状態確認
細胞・組織クライオ切片作成

## Slide 3
困っていること
依頼が増え始めたため予約に１ヶ月ほどかかる。
マシンの数の割にオペレーターの人数が少ない（撮影・解析・論文書き・学内業務 etc…）。
低分子量サンプル(<60 kDa)やフレキシブルなマルチドメインタンパク質の依頼が増えてきているがうまくいかない。
FIB-SEMはあるが現在のところ光顕とのリンクができていない。
得意なこと・苦手なこと
得意なこと
  単粒子解析、MicroED、トモグラフィーに対応可能
  Cryo用試料調製に関するアドバイス、並びに負染色による試料の状態確認まで可能
  EG-gridを含む各種Grid調製方法に対応
苦手なこと
  単粒子解析は一通りできるが凝った解析はできない。
  MicroED、トモグラフィーに関してはデータ収集は可能だが解析の経験が少ない。
  低分子量サンプルの構造解析
施設の特徴
【 Osaka univ, Namba-lab 】

## Slide 4
支援効率化の工夫
【 Osaka univ, Namba-lab 】
できるだけユーザー側の希望に応えているつもりである。希望があれば実際に実験の様子を見学して頂いたり、場合によっては試料調製・電顕操作・構造解析のトレーニングまで行っている。何回か行った後ユーザーのみで操作可能だと判断した場合、こちらの支援担当者の都合によらずマシンタイムを予約できるので助かる。また、構造屋さんではないユーザーは試料のみ送付頂き、実験や解析は全てこちらにお任せ、という場合もある（最近は増えた）。
グリッドや凍結装置の種類等、多くの試料調製の条件を試せる環境がある。基本的にまずはホーリーカーボングリッドを使い、問題があった場合はEG-grid等にすぐに切り替えられる。もちろん最初からEG-gridで観察してほしい、という要望にも応える。
スクリーニング・連続撮影に関してはかなりの部分がスクリプトによって自動化されている。高度化を行っているので使ってみてフィードバックをかければ使い勝手も改良されていく。
On-the-fly解析はデータの質を判断する上で重要だと考えており、特にWarpによる粒子ピックアップはかなり優秀なので採用している。撮影を始めてすぐに綺麗な2D classが出たりするとユーザーのテンションが上がる。
支援担当者1人あたりの解析マシンの数が多いため、複数のデータセットを平行して処理し、解析の効率を上げている（その分人員の負担は増えがち）。ユーザーさんによっては解析マシンの貸し出しも行なっている。
対応する支援担当者によって多少の得意/不得意はあるが、お互いにすぐ相談できる環境があるので問題点の共有と解決策の提案がしやすい。